ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

на выполнение работ по текущему  ремонту потолков в МАДОУ «Детский сад №1» по адресу: ул.А.Матросова, дом 29, г.Березники, Пермского края.

| п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I . Общие требования |
| 1 | Основание для выполнения работ | Акт осмотра |
| 1.1 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | 30 календарных дней с момента заключения Договора |
| 1.3 | Источник финансирования | Местный бюджет |
| 2. Основные требования к выполнению работ |
| 2.1 | Общие требования | Подрядчик обязан: 1. Выполнить текущий ремонт объекта в соответствии с Заданием Заказчика, в объеме локального сметного расчета. 2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями: - № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - нормативных документов, применяемых на обязательной основе по Перечню, утвержденному распоряжением правительства РФ № 1047 от 21.06.2010г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в т. ч. дополнительно с изменениями по приказу Росстандарта от 18.05.2011 г. № 2244 «О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. N 2079». |
| 2.2 | Специальные требования | Подрядчик обязан: 1. Применять материалы согласно: - объемов локального сметного расчета. 2. Материалы по качеству и безопасности должны соответствовать: - материалам, указанным локальном сметном расчете. - качество и безопасность материалов должны быть подтверждены санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами пожарной безопасности, сертификатами соответствия (система сертификации ГОСТ Р) Госстандарта России. - качество, цвет отделочных материалов должно быть согласовано с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается. 3. Выполнение работы вести в строгом соответствии по: ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований»; ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; |
| 2.3 | Требования к организации выполнения работ | 1. Все работы выполняются с соблюдением требований: - № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 48.13330.2011 от 20.05.2011 «Организация строительства» - Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 2. Подрядчик назначает ответственных должностных лиц на объекте: Ответственного производителя работ и ответственного за строительный контроль качества работ, отвечающих за выполнение и качества работ, охрану труда и пожарную безопасность, за оперативное руководство и определение порядка согласованных действий на объекте. 3. Согласовывает с заказчиком, владельцем помещений и эксплуатирующими организациями: - технологическую последовательность, сроки выполнения работ; - места и условия подключения и отключения временных сетей, электроснабжения, водоснабжения; - условия организации поставки оборудования и материалов, их складирование и хранение в соответствии с ТУ. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий подрядчиком недопустимо до решения вопроса о возможности их применения без ущерба. 4. Выполняет и контролирует: - своевременный вывоз мусора со строительной площадки. |
| 2.4 | Строительный контроль. Контроль качества работ | Подрядчик осуществляет строительный контроль качества в объеме и содержании требований нормативных документов, применяемых на обязательной основе по Перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ № 1047 от 21.06.2010 г., в т. ч. дополнительно с изменениями по приказу Росстандарта от 18.05.2011 г. № 2244 «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в п.2.2 настоящего задания, Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям, должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых на обязательной основе по Перечню, утвержденному распоряжением правительства РФ № 1047 от 21.06.2010 г., в т. ч. дополнительно с изменениями по приказу Росстандарта от 18.05.2011 г. № 2244. Все результаты контроля должны быть документированы. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, соответствующие акты оформляются только после устранения выявленных дефектов. |
| 3. Приемка работ |
| 3.1 | Содержание требований | 1. Приемка результатов работ производиться после выполнения всего предусмотренного Договором объема работ, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения от Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ путем подписания сторонами акта о выполненных работах (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), выставление Подрядчика счета, счет - фактуры.. 2. Оценка и приемка выполненных работ проводится на соответствие локальным сметным расчетам, Заданию Заказчика, и условиям настоящего Договора. 3. Обнаруженные при приемке недостатки работ Подрядчик обязан устранить в течение срока, установленного Заказчиком. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит обнаруженные недостатки, Заказчик вправе привлечь других лиц с возмещением расходов за счет Подрядчика. 5. Работы считаются принятыми, при отсутствии замечаний, акта приемки выполненных работ (форма КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением актов освидетельствования скрытых работ, исполнительной документации на выполненный объем работ, согласно требованиям регламентирующих. 6. В случае если от имени Подрядчика на составление акта приемки выполненных работ явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком. 7. Подрядчик обязан сдать объект работ Заказчику в состоянии, позволяющим его нормальную эксплуатацию с учётом установленного гарантийного срока. Гарантийный срок качества на выполненные работы устанавливается на срок 60 месяцев в полном объеме с момента подписания сторонами в установленном порядке акта приемки. 8. В период гарантийного срока, в случае обнаружения |